## Slide 1: Hata Kontrolü

## Slide 2: Konular
Blok kodlama
Lineer blok kodlar
Cyclic kodlar
Checksum

## Slide 3: Giriş
Ağlar iki cihaz arasında kabul edilebilir doğrulukta veri transferi yapmak zorundadır.
Veri iletişim sırasında bozulabilir. Bazı uygulamalar bozulmaları denetleme ve düzeltme gerektirir.
Bazı uygulamalar belirli bir hata seviyesini tolere edebilir.
Single‐bit error, sadece bir bitin değeri değişir.
Burst error, çok sayıda bitin değeri değişir.
1200 bps hızında iletişim yapılırken eğer 0,01 sn burst error (impulse noise) oluşmuşsa toplam 12 bit bozulur.
Single‐bit error, genellikle seri veri iletişiminde oluşma olasılığı azdır. 1Mbps hızında iletişim yapılırken her bit 1μs gerekir. Gürültünün 1μs süreye sahip olması gerekir.
Gürültü normalde daha uzun süre devam eder.

## Slide 4: Giriş
Burst error, en az iki veya daha fazla bit bozulur. Bozulan bitler ardarda olmayabilir.
Şekilde single‐bit error ve burst error görülmektedir.

## Slide 5: Giriş
1kbps hızında iletişim yapılırken 1/100 sn noise oluşursa, 10 bit bozulur.
1Mbps hızında iletişim yapılırsa toplam 10.000 bit bozulur.
Hata denetimi ve düzeltmede redundancy (artıklık) temel yaklaşımdır. Gönderilen veriyle birlikte hata denetim ve düzeltme bitleri eklenir.
Redundant bitler gönderende eklenir, alıcıda çıkartılır.
Hata düzeltme hata denetlemeden çok daha zordur.
Error detection(hata denetleme), hata olup olmadığına bakılır.
Error correction(hata düzeltme), hata varsa düzeltme işlemi yapılır.
Hata denetlemede hatanın boyutuyla ilgilenilmez.
Hata düzeltmede tam olarak kaç bitte bozulma olduğunu bilmek zorundayız.
  Daha da önemlisi bitlerin pozisyonları bulunmalıdır

## Slide 6: Giriş
Forward error correction, alıcı tarafından redundant bitler kullanılarak mesajın tamamı tahmin edilmeye çalışılır. Retransmit, alıcı hatayı denetler ve göndericiden mesajı tekrar göndermesini ister.
Redundancy, farklı kodlama yöntemleri kullanılarak oluşturulur.
Kodlama yöntemleri, iki grupta yapılır: blok kodlama ve convolution kodlama.

## Slide 7: Giriş
Moduler aritmetikte, sınırlı aralıkta tamsayı kullanılır. Mod‐2 aritmetikte toplama ve çıkarma işlemleri aşağıdaki gibi yapılır:
  Toplama: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=0
  Çıkarma: 0‐0=0 0‐1=1 1‐0=1 1‐1=0
Toplama ve çıkarma aynı sonucu verir ve XOR işlemiyle gerçekleştirilirler.
XOR işlemi aynı girişler için 0, farklı girişler için 1 sonucunu üretir.

## Slide 8: Blok kodlama
Blok kodlamada mesaj k‐bit bloklara (dataword) bölünür.
Her bloğa r‐bit redundant bit eklenir.
Oluşan n=k+r bit codeword olarak adlandırılır.
Toplam 2k dataword ve 2n codeword üretilebilir. Ancak 2k adet codeword kullanılır.

## Slide 9: Blok kodlama
Hata denetimi (error detection)
  İki durumda alıcı orijinal codeword’deki hatayı algılar.
    Alıcı geçerli codeword listesine sahiptir.
    Orijinal codeword geçerli olmayan bir tanesi ile değişir.
  Gönderici dataword kullanarak codeword oluşturur.

## Slide 10: Blok kodlama
Hata denetimi (error detection) ‐ Örnek
  k = 2 ve n = 3 için aşağıdaki tablo dataword ve codeword listesini göstermektedir.
  Gönderici 011 bit dizisini göndersin
  Alıcı 011 geldiğinde tabloda olduğu için geçerli olarak belirler.
  İletim sırasında codeword bozulur ve alıcı 111 alırsa tabloda olmadığı için geçersiz olarak belirler.
  Codeword bozulur ve alıcı 000 alırsa (sağdaki iki bit 0 olmuş) tabloda olduğundan geçerli olarak belirlenir. Aslında bozulan codeword’tür.

## Slide 11: Blok kodlama
Hata düzeltme (error correction)
  Hata denetiminde alıcı sadece codeword’ün geçerli olup olmadığına bakar.
  Hata düzeltmede gereken redundant bit sayısı hata denetimine göre daha fazladır.

## Slide 12: Blok kodlama
Hata düzeltme (error correction) ‐ örnek
  Önceki tabloya iki bit redundant bit daha eklenirse aşağıdaki tablo oluşur.
  2‐bit dataword ve 3 bit redundant vardır.
  Dataword 01 ise gönderen tablodan codeword olarak 01011 oluşturur.
  Code bozulur ve alıcı 01001 alırsa önce tabloya bakılır ve olmadığı görülür.
  Alıcı 1‐bit bozulma olduğunu tahmin eder ve ilk sıradan kontrol etmeye başlar. İlk sıradakiyle 2‐bit fark vardır.
  2.sıradaki hariç diğerleride 2‐bit farklıdır. 2.sırdaki 1‐bit farklı olduğu için gelen codeword ikinci sıradakiyle değiştirilir.

## Slide 13: Blok kodlama
Hamming distance (hamming uzaklığı)
  Hamming distance iki word arasında farklı bit sayısını gösterir.
  x ve y word’leri arasındaki hamming distance d(x,y) şeklide gösterilir.
  Hamming distance XOR kapısıyla gerçekleştirilir. Elde edilen 1 sayısı hamming distance değerini gösterir.
  d(000, 011) = 2 olur (000 Ꚛ011 = 011)
  d(10101, 11110) = 3 olur (10101 Ꚛ 11110 = 01011)

## Slide 14: Blok kodlama
Hamming distance ve hata
Gönderilen word ile alınan word arasındaki hamming distance, oluşan hatalı bit sayısını gösterir
Örneğin gönderilen 10101 ve alınan 11110 ise hatalı bit sayısı d(10101, 11110) = 3 olur

## Slide 15: Blok kodlama
Minimum Hamming distance
Tüm olası çiftler içinde en küçük Hamming distance değeridir.
Aşağıdaki tablo için Hamming distance değerleri eşittir.
d(000, 011) = 2 d(000, 101) = 2 d(000, 110) = 2
d(011, 101) = 2 d(011, 110) = 2 d(101, 110) = 2
Bir kodlama yöntemi (C) 3 parametreyle ifade edilir: codeword boyutu (n), dataword boyutu (k) ve minimum Hamming distance (dmin).
İlk tablodaki kodlama C(3,2) ve dmin = 2, ikinci tablodaki kodlamada C(5,2) ve dmin = 3 şeklinde dmin gösterilir.
İletişim sırasında s tane hata olursa, gönderilen ve alınan codeword’ler arasındaki Hamming distance s olur.
Tüm durumlar için s tane hatayı algılamak için, tüm çiftler arasındaki minimum Hamming distance değerinin s+1 olması gerekir.

## Slide 16: Blok kodlama
Minimum Hamming distance ‐ örnek
Aşağıdaki tabloda minimum Hamming distance = 2’ dir. 1‐bit hata denetimi garanti edilir.
Eğer 3.satırdaki codeword gönderilirse ve 1‐bit hata olursa, alınan codeword tablodakilerin hiçbirisiyle aynı değildir.
Eğer 2‐bit hata olursa, alınan hatalı codeword tablodaki codeword’lerden birisiyle aynı olabilir ve hata algılanamaz.

## Slide 17: Blok kodlama
Minimum Hamming distance ‐ örnek
Aşağıdaki tabloda minimum Hamming distance = 3’ tür. 2‐bit hata denetimi garanti edilir.
Eğer geçerli bir codeword gönderilirse ve 2‐bit hata olursa, alınan codeword tablodakilerin hiçbirisiyle aynı olmaz.
Aynı tabloda 3‐bit hataların bazıları da tabloda geçerli olan bir codeword oluşturabilir.

## Slide 18: Blok kodlama
Minimum Hamming distance – hata denetleme
Aşağıdaki şekilde bir x codeword ve etrafında s yarıçapında codeword kümesi vardır.
Tabloda minimum Hamming distance değeri s’den büyüktür.
dmin = s + 1
Diğer geçerli olan tüm codeword’ler çemberin dışındadır.

## Slide 19: Blok kodlama
Minimum Hamming distance – hata düzeltme
Alıcı aldığı codeword’ün geçersiz olduğunu algılarsa, tablodan hangi codeword’ün gönderildiğini bulmaya çalışır.
Her geçerli codeword, kendi etrafında t yarıçapında bir çember oluşturur.
Alıcı aldığı geçersiz codeword’ün hangi geçerli codeword’e ait çemberde olduğunu belirler. Belirlenen çemberin ortasındaki codeword gönderilen gerçek codeword olarak alınır. Hata düzeltmede dmin > 2t olmalıdır.
  dmin = 2t+1

## Slide 20: Blok kodlama
Minimum Hamming distance – hata düzeltme
Örnek: Bir kodlama yönteminde dmin = 4 ise hata denetleme ve hata düzeltme kapasitesi nedir ?
  Bu kodlamada s = 3 için 3 bit hata denetleme garanti edilir. Ancak en fazla 1 bit hata düzeltme yapılabilir. (2t+1 = 4, t = 1,5)
  Hata düzeltme için kodlama yönteminin dmin değeri tek sayı (t tamsayı olur) olmalıdır.

## Slide 21: Lineer blok kodlar
İki codeword arasındaki XOR sonucu yine geçerli bir codeword oluşturursa bu kodlar lineer blok kodlardır.
Aşağıdaki tabloda herhangi iki codeword arasında XOR işlemi yapılırsa, yine geçerli bir codeword oluşmaktadır.
Lineer blok kod için minimum Hamming distance değeri 0’dan farklı geçerli codeword’lerdeki en az 1 sayısına eşittir.
Soldaki tabloda 0’dan farklı codeword’lerdeki 1 sayısı 2,2 ve 2’dir. Minimum Hamming distance değeri 2 olur.
Sağdaki tabloda 3,3 ve 4’tür. dmin = 3 olur.

## Slide 22: Lineer blok kodlar
Simple parity‐check code, en yaygın kullanılan hata denetim kodudur.
Bu kodlamada k‐bit dataword n codeword’e dönüştürülür. (n =k+1)
Extra bit toplam 1 sayısını çift veya tek yapmak için kullanılır.
Bu kodlamada dmin =2’dir ve hata düzeltme yapılamaz sadece 1‐bit hata denetimi yapılır.
Yandaki tablo C(5,4) parity check kodudur.

## Slide 23: Lineer blok kodlar
Şekilde 4‐bit dataword’e 1‐bit parity biti ekleniyor. Parity bit 5‐bit codeword’deki 1 sayısını çift yapmaktadır.
Dataword’deki 4‐bit mod 2 ye göre toplanır. (r0 = a3+a2+a1+a0)
r0 değeri gönderilene eklenir ve alıcıda (s0= b3+b2+b1+b0+ r0) değeri hesaplanır
Alıcıda sonuç (syndrome) 0 ise doğrudur, 1 ise hatalıdır ve atılır(discard).

## Slide 24: Lineer blok kodlar
Two‐dimensional parity check yaklaşımında her satır ve sütun için 1‐bit parity bit eklenir
3‐bit hata denetimi yapılabilir.

## Slide 25: Lineer blok kodlar
Hamming kodları
Hamming kodları dmin =3 ile tasarlanır. 2‐bit hatayı denetler ve 1‐bit düzeltir.
m >= 3 olmak üzere n=2m ‐ 1 ve k= n ‐ m’ dir. r = m denetlenen bit sayısıdır.
Aşağıdaki tabloda m=3 ise n=7 ve k=4 olur. Hamming kod C(7,4), dmin=3 olur.

## Slide 26: Lineer blok kodlar
Hamming kodları ‐ örnek
  C(7,4), dmin =3 için r0=a2+a1+a0, r1=a3+a2+a1, r2=a1+a0+a3 ve alıcıda
  s0=b2+b1+b0+q0, s1=b3+b2+b1+q1, s2=b1+b0+b3+q2 ile 3 syndrome hesaplanır.
  r ler hesaplanırken seçilen 3 data bit ve 1 parity bitindeki toplam 1 sayısı çift olmalıdır
  Bu şartı sağlayan her kombinasyon seçilebilir

## Slide 27: Lineer blok kodlar
Hamming kodları – örnek ‐ devam
3 bit syndrome ile 8 farklı durum oluşturulur.
Bu durumlar hata durumunu ve hata varsa hatalı biti gösterir.

## Slide 28: Lineer blok kodlar
Örnek
0100 dataword, codeword 0100011 olarak gönderiliyor. Codeword 0100011 olarak alındığında syndrome 000 olur ve hata yoktur.
0111 dataword, codeword 0111001 olarak gönderiliyor. Codeword 0011001 alınıyor. Syndrome 011 hesaplanır. Tabloya göre b2 hatalıdır. b2 0’dan 1’e değiştirilir ve dataword 0111 olur.
1101 dataword, codeword 1101000 olarak gönderiliyor. Codeword 0001000 alınıyor (2‐bit hatalı). Syndrome 101 hesaplanır. Tabloya göre b0 hatalıdır. b2 1’den 0’a değiştirilir ve dataword 0000 olur. (yanlış)

## Slide 29: Lineer blok kodlar
Hamming kodları – performans
Hamming kodları 1‐bit hata düzeltir ve 2‐bit hata denetler.
Burst error larda denetlenebilir. Burst hata oluşan kısım farklı codeword’lere dağıtılır.

## Slide 30: Cyclic kodlar
Cyclic kodlar özel lineer blok kodlardır. Her cyclic kod rotate edilebilir.
Rotate edildikten sonra oluşan kod geçerli bir codeword’tür.
1011000 codeword left‐shift yapılırsa codeword 0110001 olur ve geçerlidir.
Cyclic redundancy check (CRC), LAN ve WAN ağlarda kullanılır.

## Slide 31: Cyclic kodlar
Kodlayıcıda 4‐bit dataword (k=4) ve 7‐bit codeword (n=7).
Dataword’ün sağ kısmına 000 eklenerek 7‐bit codeword elde edilmiştir.
Generator dataword’ü belirlenmiş olan divisor ile mod 2’ye göre böler.
Bölüm atılır ve kalan dataword’e eklenerek codeword oluşturulur.

## Slide 32: Cyclic kodlar
Alıcı gelen codeword’ü alır. Checker gelen bitlerin hepsini alır.
Kalan tekrar oluşturulur ve kontrol edilerek s2s1s0 syndrome oluşturulur.
Decision logic, gelen 4‐bit dataword’ü alır veya iptal eder.

## Slide 33: Cyclic kodlar
Encoder
Encoder dataword’ü alır ve n‐k adet 0 ekler. Elde edilen 7‐bit divisor ile bölünür.
Toplama ve çıkarma işlemleri XOR ile yapılır.
Her aşamada dividen ile divisor XOR lanır.
Sonuçta kalan 3‐bit dataword’e eklenir ve codeword elde edilir.

## Slide 34: Cyclic kodlar
Decoder
  Decoder ile encoder’da yapılan bölme işlemi aynen yapılır.
  Bölmeden kalan syndrome oluşturur. Syndrome 000 ise hata yoktur.

## Slide 35: Cyclic kodlar
Polinomlar
  Bir patern 0 ve 1 lerle birlikte polinom halinde gösterilerbilir.
  Şekilde 7‐bit patern 3 terimle gösterilebilmiştir.
  Polinomun derecesi en yüksek dereceli terimin derecesine eşittir.
  Polinomlarda toplama ve çıkarma aynı şekilde yapılır. Aynı dereceli olan çiftler silinir. Aynı dereceli 3 terim varsa ikisi silinir üçüncüsü alınır.
  Çarpma ve bölmede üstler toplanır veya çıkarılır.
  (x5+x3+x2+x)(x2+x+1) = x7+x6+x3+x

## Slide 36: Cyclic kodlar
Polinomlar ‐ devam
  Sola ve sağa shift binary shift’le aynıdır. Sola shift yapılırken sağa 0 eklenir.
  10011 (x4+x+1) sola 3 shift yapılırsa 10011000 (x7+x4+x3) olur.
  10011 (x4+x+1) sağa 3 shift yapılırsa 10 (x) olur.
  Polinom işlemleri daha kısadır.
  Bölünen ilk terimi bölenin ilk terimine bölünür (x6/x3=x3) ve sonuç divisor ile çarpılır

## Slide 37: Cyclic kodlar
Polinomlar
Tabloda CRC kodları ve kullanıldığı yerler verilmiştir.
Reed‐Solomon kodu günümüzde hata denetimi ve düzeltmesi için yaygın kullanılmaktadır.

## Slide 38: Checksum
Checksum Internette yaygın kullanılmaktadır.
Gönderilen sayıların toplamı alınır ve birlikte gönderilir.
(7,11,12,0,6) için (7,11,12,0,6,36).
Alıcı gelen sayıları toplar ve gelen toplamla karşılaştırır. Aynı ise data alınır değilse atılır.
Checksum’da toplama işlemi one’s complement (birin tümleyeni) aritmetiğiyle yapılır.
Gönderilecek veri 4 bit şeklinde gönderilirse;
Örnek
  21 sayısını sadece 4 bitle gösteriniz.
  21 = 10101, en soldaki 1 sağa alınır ve toplanır. 0101 + 1 = 0110 (6) olur.

## Slide 39: Checksum
Şekilde 4‐bit kullanılarak gönderici ve alıcı tarafta yapılan işlemler görülmektedir.

## Slide 40: Checksum
Internette 16‐bit checksum kullanılır.
Gönderen mesajı 16‐bit parçalara böler ve hepsini 1 tümleyene göre toplar.
Toplamın tümleyeni alınır ve checksum elde edilir.
Alıcı aynı işlemleri tekrarlar. Checksum değeri 0 olursa hata yoktur.